## Slide 1
Information available in audio.
PERANCANGAN KONTROLLER TERTANAM MENGGUNAKAN DIRECT SELF TUNING NEURAL NETWORK UNTUK PENGATURAN LEVEL TANGKI PCT-100
Muhammad Faris Zuhairi (07111940000164)
Disusun oleh :
Eka Iskandar, S.T., M.T.
Dr. Trihastuti Agustinah, S.T., M.T.
Dosen Pembimbing :

## Slide 2
OUTLINE
Back to Agenda
  I
  Latar Belakang
  Rumusan Masalah
  Tujuan & Batasan
  II
  PCT-100
  Sistem Pengaturan Level
  Pengujian
  Kesimpulan
07
  V
  III
  Desain Sistem Tertanam
  Kontroller Neural Network
  IV

## Slide 3
03
Latar Belakang
PID Controller membutuhkan Tuning Ulang
Pembebanan membuat level tangki tidak stabil
Dibutuhkan controller self learning

## Slide 4
03
Rumusan Masalah
Mampu tracking level referensi
Adaptif terhadap perubahan beban
Meminimumkan overshoot dan settling time

## Slide 5
03
Tujuan
Tegangan Pompa Konstan
Struktur NN terbatas pada 1 hidden layer
Merancang kontroller tertanam neural network mampu mengatasi masalah nonlinearity, pemilihan learning rate, dan penguatan sinyal actuator untuk mendapat overshoot kurang dari 10% dan settling time 5% kurang dari 90 detik
Batasan Masalah
Mengabaikan temperature air dan pressure tangki

## Slide 6
Back to Agenda
04
Plant PCT-100
Model motor flow control valve: vitechkova orde 1
Model level tangki
dimana

## Slide 7
Back to Agenda
04
Sistem Pengaturan Level
Struktur NN:
1 input layer, 1 hidden layer, dan 1 output layer
Model level tangki
Direct controller menggunakan 3 input error: e(k), e(k-1), dan e(k-2) untuk menghasilkan sinyal kontrol u(k)

## Slide 8
Back to Agenda
04
Kontroller Neural Network
Backpropagation: proses learning, minimisasi cost function
Propagasi maju: menghasilkan sinyal kontrol
, dimana
, dimana
Updating weight hidden:
Updating weight output:

## Slide 9
Back to Agenda
04
Desain Sistem Tertanam
STM32F407 sebagai unit processing algoritma program
Rangkaian penguatan flow dan drain valve

## Slide 10
Back to Agenda
04
Kondisi Pengujian
Kondisi Nominal:
Masukin flow rate Qin : 0-3 lt/min
Tegangan pompa konstan 10VDC
Range tegangan motor flow valve :
12VDC (full closed) – 22VDC (full open)
Batas runtime sistem : 1400 detik
Timesampling : 50ms
Learning rate awal : 10^(-5)
Set point level statis : 100mm
Pembebanan nominal : manual drain valve full open
Beban Bukaan Drain Valve
Setpoint Tracking

## Slide 11
Pembacaan Sensor | Controlling Actuator
Pembacaan oleh ADC STM32, dibandingkan dengan DAQ terkalibrasi. Bentuk kedua sinyal ramp  pembacaan linear Simpangan maksimum ADC diperoleh sebesar 121.6mV. | Rangkaian mensuplai daya ke motor flow control valve (0-22V) dan drain valve (0-10V) dibaca oleh DAC terkalibrasi Bentuk kedua sinyal ramp  sinyal hasil penguatan linear Simpangan maksimum 489mV untuk rangkaian flow valve dan 200mV untuk motor drain valve
Back to Agenda
05
Pengujian Rangkaian

## Slide 12
Back to Agenda
04
Pengujian Berbeban Tanpa Kontroller
Respon level dipengaruhi oleh beban bukaan valve,
Tidak bisa mencapai referensi set point,
Respon level yang diperoleh tidak stabil, membuktikan bahwa perlu adanya kontroller agar set point dapat dicapai

## Slide 13
Back to Agenda
04
Pengujian Berbeban dengan Learning Rate Konstan
Overshoot dan indeks square error semakin kecil saat learning rate dinaikkan
5 merupakan model terbaik pada pengujian ini, dimana memiliki persen overshoot terkecil sebesar 7.408% tetapi tidak dapat mencapai tujuan settling time < 90 detik
Langkah penentuan learning rate dengan cara eksperimental seperti ini berpotensi memiliki respon overshoot yang besar
No. |  | (detik) | Overshoot (mm) | % overshoot | 
1 | 0.001 |  | 128.07 | 28.07% | 
2 | 0.01 |  | 127.732 | 27.732% | 
3 | 0.1 | 1056.2 | 124.408 | 24.408% | 100
4 | 1 | 289.748 | 120.739 | 20.739% | 100
5 | 2 | 140.761 | 119.584 | 19.584% | 100
6 | 5 | 97.6714 | 107.408 | 7.408% | 100
7 | 10 | 98.7054 | 107.473 | 7.473% | 100
No. |  |  | Overshoot (mm) | % overshoot | 
1 | 0.001 |  | 128.07 | 28.07% | 
2 | 0.01 |  | 127.732 | 27.732% | 
3 | 0.1 | 1056.2 | 124.408 | 24.408% | 100
4 | 1 | 289.748 | 120.739 | 20.739% | 100
5 | 2 | 140.761 | 119.584 | 19.584% | 100
6 | 5 | 97.6714 | 107.408 | 7.408% | 100
7 | 10 | 98.7054 | 107.473 | 7.473% | 100

## Slide 14
Back to Agenda
04
Pengujian Berbeban dengan Adaptasi Learning Rate
Semakin kecil alpha menyebabkan persen settling time 5%, overshoot, dan indeks ISE semakin besar.
Persen overshoot yang diperoleh dengan adaptasi learning rate oleh alpha diperoleh lebih kecil daripada tanpa adaptasi alpha. Hal ini disebabkan alpha dapat menyesuaikan learning rate berdasarkan error respon level.
Pada kurva pembebanan kedua, yakni pada detik ke-240 beban bertambah ke 50%. Level air mengalami undershoot. Namun penurunan ini tidak signifikan dan dapat diabaikan karena undershoot kecil, yaitu maksimal 0.2563% dalam sampel pengujian.
No. | alpha | (detik) | Overshoot (mm) | % overshoot | 
1 | 0.0001 | 306.274 | 122.167 | 22.167% | 100
2 | 0.001 | 101.469 | 108.828 | 8.828% | 100
3 | 0.01 | 89.375 | 104.523 | 4.523% | 100
4 | 0.1 | 85.3252 | 102.887 | 2.887% | 100
5 | 1 | 97.65 | 104.729 | 4.729% | 100
No. | alpha |  | Overshoot (mm) | % overshoot | 
1 | 0.0001 | 306.274 | 122.167 | 22.167% | 100
2 | 0.001 | 101.469 | 108.828 | 8.828% | 100
3 | 0.01 | 89.375 | 104.523 | 4.523% | 100
4 | 0.1 | 85.3252 | 102.887 | 2.887% | 100
5 | 1 | 97.65 | 104.729 | 4.729% | 100

## Slide 15
Back to Agenda
04
Pengujian Berbeban dengan Adaptasi Learning Rate
Learning rate yang tinggi menyebabkan model neural network sangat adaptif dan learning berlangsung cepat.
Undershoot pembebanan kedua
Sinyal output kontroller
Sinyal kontrol flow valve yang memiliki pertambahan periode osilasi seiring peningkatan alpha. Kejadian ini dinamakan overfitting, yakni model melakukan learning terlalu baik dengan learning rate yang besar.

## Slide 16
Back to Agenda
04
Pengujian Beban 50% Tracking Setpoint
Semakin besar learning rate membuat model neural network lebih cepat beradaptasi dengan settling time overshoot yang kecil
Learning rate yang terlalu kecil, seperti learning rate 0.001 dan 0.01 menyebabkan model neural network tidak bisa melakukan tracking sinyal referensi atau set point.
No. |  | (detik) | Overshoot (mm) | % overshoot | 
1 | 0.001 |  | - | - | 76.62
2 | 0.01 |  | - | - | 72.3
3 | 0.1 | 119.94 | 67.774 | 17.8 | 48.35
4 | 1 | 80.3123 | 59.5316 | 9.5 | 50
5 | 2 | 68.636 | 57.5939 | 7.6 | 50
6 | 5 | 66.25 | 55.7571 | 5.7 | 50
7 | 10 | 64.815 | 54.7544 | 4.7 | 50
No. |  |  | Overshoot (mm) | % overshoot | 
1 | 0.001 |  | - | - | 76.62
2 | 0.01 |  | - | - | 72.3
3 | 0.1 | 119.94 | 67.774 | 17.8 | 48.35
4 | 1 | 80.3123 | 59.5316 | 9.5 | 50
5 | 2 | 68.636 | 57.5939 | 7.6 | 50
6 | 5 | 66.25 | 55.7571 | 5.7 | 50
7 | 10 | 64.815 | 54.7544 | 4.7 | 50

## Slide 17
Back to Agenda
04
Pengujian Beban 50% Tracking Setpoint
Semakin besar alpha berakibat penurunan persen overshoot, settling time, dan indeks ISE
Penggunaan metode adaptasi learning rate tidak menghasilkan adanya kegagalan tracking seperti pengujian sebelumnya, karena learning rate terus diupdate agar perubahan weight neuron juga semakin cepat.
Model terbaik untuk mendapat persen overshoot terkecil dengan osilasi kecil yakni alpha=0.01. Model ini memiliki persen overshoot 5.9858% dan settling time 62.2709 detik pada step tracking pertama, sesuai tujuan spesifikasi yang Diharapkan.
No. | alpha | (detik) | Overshoot (mm) | % overshoot | 
1 | 0.0001 | - | 67.5299 | 17.5299 | -
2 | 0.001 | 94.3237 | 61.3994 | 11.3994 | 50
3 | 0.01 | 62.2709 | 55.9858 | 5.9858 | 50
4 | 0.1 | 55.8532 | 53.1362 | 3.1362 | 50
5 | 1 | 50.803 | 51.8227 | 1.8227 | 50
No. | alpha |  | Overshoot (mm) | % overshoot | 
1 | 0.0001 | - | 67.5299 | 17.5299 | -
2 | 0.001 | 94.3237 | 61.3994 | 11.3994 | 50
3 | 0.01 | 62.2709 | 55.9858 | 5.9858 | 50
4 | 0.1 | 55.8532 | 53.1362 | 3.1362 | 50
5 | 1 | 50.803 | 51.8227 | 1.8227 | 50

## Slide 18
Kesimpulan
Modul ADC dari kontroller tertanam memberikan hasil yang linear dengan kesalahan pembacaan maksimal sebesar 121.6mV. Modul controlling device untuk flow valve dan motor drain valve memiliki karakteristik linier dengan kesalahan terbesar 489mV.
Pengujian tanpa kontroller menunjukkan respon level dipengaruhi oleh beban motor drain valve dan tidak dapat mencapai set point.
Kontroller direct neural network dengan learning rate sebesar 5 memiliki hasil terbaik dari sampel uji learning rate konstan, mampu beradaptasi dengan beban motor drain valve dengan overshoot 7.408% tetapi settling time 97.6714 detik tidak memenuhi spesifikasi.
Penggunaan metode eksperimental dengan mencari learning rate konstan yang cocok dengan spesifikasi overshoot dan settling time cukup menyulitkan karena harus menjalankan model sistem berulang kali.
Self tuning learning rate terhadap error dengan parameter alpha dilakukan untuk mendapatkan respon yang diinginkan dengan cepat (overshoot < 10% dan settling time 5% < 90 detik).

## Slide 19
Back to Agenda
04
Daftar Pustaka
Bytronic, “Process Control Technology PCT-100 Datasheet,” 2015. Accessed: Dec. 11, 2022. [Online]. Available: http://www.bytronic.net/wp-content/uploads/2015/04/PCT100-PL0214.pdf
M. Short and A. A. Selvakumar, “Non-Linear Tank Level Control for Industrial Applications,” Appl Math (Irvine), vol. 11, no. 09, pp. 876–889, 2020, doi: 10.4236/am.2020.119057.
I. P. Jakoubek, “Experimental Identification of Stabile Nonoscillatory Systems from Step-Responses by Selected Methods.”
S. S. Haykin and S. S. Haykin, Neural networks and learning machines. Prentice Hall/Pearson, 2009.
R. Hernández-Alvarado, L. G. García-Valdovinos, T. Salgado-Jiménez, A. Gómez-Espinosa, and F. Fonseca-Navarro, “Neural network-based self-tuning PID control for underwater vehicles,” Sensors (Switzerland), vol. 16, no. 9, Sep. 2016, doi: 10.3390/s16091429.
A. Noriega Ponce, A. Aguado Behar, A. Ordaz Hernández, and V. Rauch Sitar, “Neural Networks for Self-tuning Control Systems,” Acta Polytechnica, vol. 44, pp. 49–52, 2004, [Online]. Available: http://ctn.cvut.cz/ap/

## Slide 20
Back to Agenda
08
Terima Kasih